| (повна назва загальноосвітнього навчального закладу) |
| --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | Наказ _____________________________ |
|  | Директора школи |
|  | від __________________ № __________ |

Інструкція

Охорона праці для учнів в кабінеті фізики

(первинний інструктаж)

1. Загальні вимоги

1.1. Директор школи , його заступник з навчальне виховної роботи та вчитель фізики зобов'язати забезпечити безпечні умови праці в лабораторіях і несуть особисту відповідальність за порушення правил техніки безпеки й виробничої санітарії.

1.2. Завідувач кабінетом фізики та вчитель фізики:

1.2.1. Забезпечують безпечний стан робочих місць, приладів, устаткування, інструментів;

1.2.2. Ведуть паспорт на кабінет (лабораторію) фізики і наявні в ньому устаткування і прилади;

1.2.3. Систематично проводять інструктаж учнів з техніки безпеки.

1.3. Інструкція з техніки безпеки, розроблена завідувачем лабораторії з урахуванням місцевих особливостей, погоджена з місцевим кабінетом профспілки І затверджена директором школи, повинна знаходиться в лабораторія фізики на видному місці.

2. Можливі небезпеки при роботі

2.1. Неакуратність, неуважність, недостатнє ознайомлення з приладами техніки безпеки можуть призвести до нещасних випадків.

2.2. При проведенні лабораторних робіт чи демонстрацій користуватися розбитим скляним посудом чи посудом з тріщинами забороняється. В усіх дослідах, що вимагають нагнітання або відкачування повітря зі скляних посудин, а також підвищення в них тиску, шляхом нагрівання, необхідно застосувати захисні чохли або екрани з органічного скла (для захисту учнів), а також захисні очки або маски для демонстратора. Уламки скла зі стола не можна збирати руками. Для цього необхідно використовувати щіточку та совок. У такий самий спосіб необхідно струшувати металеві ошурки, використовувані при спостережені магнітних спектрів.

2.3. Для запобігання нещасним випадкам прилади на демонстраційному столі варто розміщувати у такий спосіб, щоб під час дослідів виключити будь-яку можливість потрапляння деталей, що відлетіли, в учнів, для чого варто застосовувати захисні екрани з органічного скла.

3. Перед початком роботи

3.1. Перш ніж приступити до виконання роботи, ретельно вивчіть її опис, з’ясуйте її хід і виконання.

4. Під час роботи

4.1. Будьте уважними, обережними дисциплінованими, точно виконуйте вказівки вчителя.

4.2. Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.

4.3. Розміщуйте прилад, матеріали, устаткування на робочому місці в порядку, зазначеному вчителем.

4.4. Не тримайте на робочому столі предмети, що не потрібні при виконанні завдання.

4.5. Здійснюйте збирання електричних ланцюгів, переключення в них, монтаж і ремонт електричних пристроїв тільки при відімкненому джерелі живлення.

4.6. Не вмикайте джерела електроживлення без дозволу вчителя.

4.7. Перевіряйте наявність напруги на джерелі живлення чи інших частинах електроустановки за допомогою покажчика напруги.

4.8. Стежте щоби ізоляція проводів була справна, а на кінцях проводів були наконечники, при збирання електричного ланцюга дроти розміщуйте акуратно, а наконечники щільно затискайте клемами.

4.9. Виконуйте спостереження й виміри дуже обережно, щоб випадково не торкнутися оголених проводів (струмоведучих частин, що перебувають під напругою).

4.10. Не торкайтесь конденсаторів навіть після відімкнення електричного ланцюга від джерела електроживлення: їх спочатку потрібно розрядити.

5. Після закінчення роботи

5.1. По закінченню роботи відімкніть джерела електроживлення, після чого розберіть електричний ланцюг. Знайшовши несправність в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно відімкніть джерела електроживлення й повідомте про вчителя.

6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

6.1. У разі виникнення аварій: (при несправності захисту, при перевантаженнях, при коротких замиканнях електропроводки, електричних машин і трансформаторів, при згорянні ізоляції, при потраплянні під напругу і т.п.

6.1.1.Необхідно негайно натиснути на кнопку аварійного відключення.

6.1.2. Вимкнути електричні прилади;

6.1.3.Вивести  учнів з приміщення;

6.1.4. Повідомити керівника закладу освіти;

6.1.5. Вжити заходи з ліквідації аварії.

6.2. У разі нещасного випадку (ураження електричним струмом, поранення, тощо) негайно:

6.2.1.Необхідно негайно натиснути на кнопку аварійного відключення.

6.2.2.Вимкнути електричні прилади;

6.2.3.Надати першу долікарняну  медичну допомогу потерпілому, згідно медичних рекомендацій;

6.2.4.Викликати лікаря або швидку допомогу;

6.2.5.Повідомити керівника закладу освіти.

6.2.6.Вжити заходи з ліквідації аварії.

6.3. Роботу в аварійних випадках, а також короткочасні термінові роботи з усуненням несправностей устаткування, що можуть призвести до аварії, дозволяється здійснювати без попереднього запису в оперативному журналі не менш ніж двома особами з кваліфікаційною групою не нижче III.

6.4. Роботи в аварійних випадках мають виконуватись з дотриманням усіх технічних заходів, що забезпечують безпеку їх проведення., з подальшим оформленням запису в оперативному журналі.

Розробив:

вчитель фізики